### Ausschreibungstext Druckrohr egeplast PE 100 RCplus

Vorbemerkung:

Druckrohr gemäß DIN 8074/8075 für die sandbettfreie Verlegung; aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum, Farbe schwarz mit braunen Streifen, Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 1, Prüfung nach DIN 8075.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	Druckrohr egeplast PE 100 RCplus aus PE 100-RC       
oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	Druckrohr PE 100 RCplus  aus PE 100-RC

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Abwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm