### Ausschreibungstext

### egeplast SLM® DCT Gasrohr

Vorbemerkung:

Gasdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 1555, aus PE 100-RC nach PAS 1075; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2 sowie PAS 1075; mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe orangegelb ähnlich RAL 1033), mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Spiralförmig unter dem Schutzmantel verlaufende elektrische Leiter ermöglichen den Nachweis der Nichtbeschädigung des Medienrohres nach der grabenlosen Verlegung und ermöglichen eine Ortbarkeit der verlegten Rohrleitung.

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Gas liegt vor.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie Din EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß den aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	egeplast SLM® DCT Gasdruckrohr aus PE 100-RC

oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLM® DCT Gasdruckrohr aus PE 100-RC in der

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Gasdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

### egeplast SLM® DCT Systemfittings

egeplast SLM® DCT Systembogen, nahtlos, lang, aus PE 100-RC-Rohr geformt, mit integrierten Leiterbändern

Hersteller/Lieferant:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLM® DCT Systembogen, nahtlos, aus 				PE 100-RC, mit integrierten Leiterbändern, in der Abmessung

________mm, SDR _____, _____ Grad

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLM® DCT Systembogen, segmentgeschweißt, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit integrierten Leiterbändern

Hersteller / Lieferant:	egeplast international

Robert-Bosch-Straße 7

D-48268 Greven

Leistungsbeschreibung:  egeplast SLM® DCT Systembogen, segmentgeschweißt, aus PE 100-RC,

mit integrierten Leiterbändern, in der Abmessung

________mm, SDR _____, _____ Grad,

Ausführung als Segmentbogen (Verschwächungsbeiwert 0,8), lange

Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit integrierten Leiterbändern

Dimension _____ x ___ mm, SDR _____

Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____

Zulauf 90 Grad, segmentgeschweißt (Verschwächungsbeiwert 0,8),

lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

Hersteller / Lieferant:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7

D-48268 Greven

Stck. ......................................

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, formgespritzt, aus PE 100, schwarz, mit integrierten Leiterbändern

Dimension _____ x ___ mm, SDR _____

Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____

Zulauf 90 Grad, druckklassengerecht

lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

Hersteller / Lieferant:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7

D-48268 Greven

Stck. ......................................

Nachumhüllung

Pos. 1.

Vorbereitung der Verbindungsstellen für die Verschweißung,  Entfernen des additiven Schutzmantels sowie Zurückschneiden der Leiterbänder

_________ Stck.

Pos. 2.

Wiederherstellung und Fixierung der elektrischen Verbindung mittels hochleitfähigem Aluminiumklebeband

__________ Stck.

Pos 3.

Wasserdichte Isolation der Verbindungsstellen

__________ Stck.

Pos. 4.1

Nachumhüllungsmaterial für den mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich für die Anwendung im offenen Graben

Leistungsbeschreibung:	Nachumhüllungsmaterial, geeignet für die offene Verlegung, 
gem. Herstellervorgaben

für Rohrdimension OD_________ mm

___________Stck. liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten: ____________€/Stck.

Pos 4.2

Nachumhüllungsmaterial für den mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich für die Anwendung in grabenlosen Verlegetechniken

Leistungsbeschreibung:	Nachumhüllungsmaterial, geeignet für die grabenlose Verlegung, 
gem. Herstellervorgaben

für Rohrdimension OD_________ mm

___________Stck. liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten: ____________€/Stck.